门源县现代产业园区专项规划

环境影响报告书

（征求意见稿）

青海骏亦环保科技咨询有限公司

二〇二二年八月

目录

第一章总则	1

1.1 规划背景	1

1.2 评价范围	3

1.3 控制污染与保护环境的目标	3

1.4评价标准	5

第二章规划区开发现状及原规划回顾性评价	7

2.1 区域主要污染源现状调查	7

2.2入驻企业环保手续履行情况	7

2.3 园区企业现存环境问题整改计划及要求	7

2.4 规划区目前存在的主要环境问题	8

第三章规划概述及与相关规划协调性分析	10

3.1 规划方案概述	10

3.2 规划修编调整前后对比分析	20

3.3 与产业政策和相关规划符合性分析	21

第四章规划区域环境质量现状调查与评价	22

4.1 环境空气质量现状调查与评价	22

4.2 地表水环境质量现状调查及评价	22

4.3 地下水环境质量现状调查及评价	22

4.4 声环境质量现状调查及评价	22

4.5 土壤环境质量现状调查及评价	23

第五章环境影响识别与评价指标体系构建	24

5.1 规划环境影响识别重点	24

5.2 环境目标与主要评价指标	26

第六章规划污染物排放量预测及环境影响分析与评价	29

6.1 产业重点发展方向	29

6.2 规划区污染物排放预测	29

6.3 规划实施后的环境影响预测和分析	32

6.4 对环境敏感区影响分析	35

6.5 环境风险评价分析	36

6.6 清洁生产与循环经济	37

6.7 资源与环境承载力分析	37

第七章规划方案综合论证和优化调整建议	39

7.1 规划区规划方案合理性分析	39

7.2 规划实施的主要环境制约因素及其解决对策	39

7.3 规划优化调整建议	40

第八章环境影响减缓对策和措施	43

8.1 环境影响减缓对策和措施	43

8.2 生态环境准入清单	45

8.3 规划后续引入项目相关要求	52

8.4 规划实施应注意的主要问题	53

第九章环境管理及环境影响跟踪评价	55

9.1 环境管理	55

9.2 跟踪监测	55

9.3 跟踪评价	55

第十章结论	56

# 第一章总则

## 1.1 规划背景

深入贯彻中共第十九届历次大会精神，全面落实中央新一轮西部大开发战略部署，积极融入四周支路经济带发展，以“加快转型发展，实现跨越崛起”为主线，循环链接，培育优势产业，秉承绿色发展理念，已发展生态经济，顺应产业转型升级、转移发展潮流，充分利用门源县周边地区优势资源，以园区建设发展为载体，通过龙头项目带动园区基础设施建设，提升产业承载能力，通过园区经营管理模式创新发展，提高园区产业集聚水平，提升信息化建设，建设高原生态脆弱地区的经济示范园区。

《门源县浩门农畜产品加工为主的多产业发展区控制性详细规划》于2012 年11 月5 日取得了海北藏族自治州环境保护和林业局批复（北环林〔2012〕372号），并于2013 年3 月12 日取得了《海北州人民政府关于对门源县浩门农畜产品加工为主的多产业发展区控制性详细规划和门源县循环经济产业发展区控制性详细规划的批复》（北政函〔2013〕6 号）。

2013年6月，海北州生物产业园区取得了《青海省经济委员会关于海北州生物园区产业规划的批复》（青经行〔2013〕203号）。海北州生物产业园区是海北州紧抓国家对西部地区的政策倾斜，依托大区域生物资源、区位交通等优势，按照高起点、高标准的要求在门源县浩门农畜产品加工为主的多产业发展区的基础上调整并扩大用地范围而成立，为门源县浩门农畜产品加工为主的多产业发展区的修编规划。2018年，园区修编规划环评通过了海北州环境保护局组织的专家审查并取得审查意见（北环〔2018〕153号）。

海北州生物产业园区位于门源回族自治县以西，处于G338 南北两侧，北纬37°35′～37°41′，东经101°57′～101°58′之间。规划区南起南纬路，北至金源北路，东部分别与上圪垯村、中圪垯村相毗邻，西临老虎沟河滩，原总规划面积约516 公顷（现国土空间规划中调整为305.69 hm2）。规划期限为2011～2020年，现已实施10年。规划区已完成供水、供电、部分道路等基础设施建设，现已有27 家企业入园。2020 年为《海北州生物产业园区总体规划（2009—2020）》的规划期末年，已超过规划期限。

海北州生物产业园区规划将农副产品加工业、生物医药与生物制品产业和服务业作为产业重点发展的方向，从“十三五”期间产业园的实际运行来看，生物医药与生物制品产业受地域、技术、资金和市场等多重因素影响，没有完成相应的企业招商和产业发展目标，规划又限定了屠宰类企业不得入园，对产业园及整个门源县畜产品加工业发展都造成了一定程度的限制和阻碍，在服务业方面对园区物流仓储和商贸用地预留不足导致大型生产服务业企业无法入园，在规划到期之际，重新编制产业园区产业发展规划，厘清园区产业发展定位和产业用地，改变各类产业发展的限制性条件就显得尤为重要和愈加迫切。

2022 年3月14 日中共门源县机构编制委员会下发门源县生物产业园区管理委员会机构更名的通知，将门源回族自治县生物产业园区管理委员会正式更名为门源回族自治县产业园，门源县生物产业园区正式更名为门源县现代产业园。为了更好地指导园区的建设及进一步落实园区产业发展，园区委托规划单位编制了《门源县现代产业园区专项规划（2021-2035）》（以下简称“本规划”），于2022年6月取得阶段性成果。根据该规划成果，园区规划总面积305.69 hm2。规划的主导产业为特色生态产业、环保节能产业、大数据产业、现代生产性服务业。

本次规划立足园区发展现状开启新发展阶段，顺应门源县工业产业绿色转型需求，在借鉴前一版规划的基础上对产业园区发展定位、产业布局、发展目标、重点任务、保障措施等进行新一轮研判，确定园区主导产业、优化产业发展布局、完善园区的基础设施和配套，为“十四五”时期园区锚定高质量发展方向加快产业升级，打造现代化产业园区提供规划指引和政策保障。

园区环境影响评价工作：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《关于加强产业园区规划环评工作的通知》（环发〔2011〕14号）等法律、法规的有关规定，产业园区定位、范围、布局、结构、规模等发生重大调整或者修订的，应当及时重新开展规划环境影响评价工作。为此，园区管理委员会委托汉我司对该规划进行环境影响评价，编制《门源县现代产业园区专项规划环境影响报告书》环境影响评价。在接受委托后，我公司立即派出技术人员，对拟评价区域开展现场踏勘，收集了相关基础资料，在此基础上，结合该区域开发项目的特点和区域自然、社会和环境因素，按有关技术规范编制完成《门源县现代产业园区专项规划环境影响报告书》，呈报环境保护主管部门审查。

## 1.2 评价范围

评价范围见表1.2-1。

表1.2-1  门源县现代产业园区规划环境影响评价范围

| 评价要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 生态环境 | 规划区规划范围及其周围外扩500m的范围。 |
| 大气环境 | 规划区规划范围及其周围外扩2.5km的范围。 |
| 地表水环境 | 老虎沟，规划区北侧上游500m至下游1.8km（汇入大通河前）水域；大通河，规划区西侧上游500m之下游10km。 |
| 地下水环境 | 西以老虎沟为界，东至沙沟，北以上金巴台以北靠近山前为界，南至大通河，总面积约为80km2。 |
| 声环境 | 规划区规划范围及其周围200m范围。 |
| 固体废物 | 规划控制区内收集、中转场所，处置场所周围。 |
| 环境风险 | 大气：园区规划范围及其周围外扩3km范围内 地表水：老虎沟，规划区北侧上游500km至下游1.8km（汇入大通河前）水域；大通河，规划区西侧上游500m之下游10km。 地下水：西以老虎沟为界，东至沙沟，北以上金巴台以北靠近山前为界，南至大通河，总面积约为80km2。 |

## 1.3控制污染与保护环境的目标

### 1.3.1 控制污染目标

（1）规划涉及区域环境空气、声环境质量、水环境质量不因规划的开发活动而明显下降；

（2）控制和减缓园区基础设施建设及规划项目建设对地表植被和土壤的破坏，减少水土流失，保护地表植被，保护生态环境；

（3）合理规划布局，有效减缓对主要保护目标的不利影响；

（4）对工程导致的主要社会影响（移民安置、土地资源等）应妥善解决；

（5）将规划的各类项目存在的环境风险（生产装置、原料的储存、运输等）降至最低。

（6）控制水污染物和大气污染物排放。

### 1.3.2 规划环境保护目标

根据现场勘查，规划区评价范围内主要环境保护目标见下表：

表1.3-1  规划区内外环境关系及主要环境保护目标

| 环境要素 | 保护对象 | 与规划区关系 | 距边界最近距离（m） | 方位 | 备注 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上金巴台村，152户/687人 | 规划区外 | 2500 | N | 人群聚居区 | 《环境空气质量标准》中二级标准 |
|  | 下金巴台村，280户/1400人 |  | 1000 | NE |  |  |
|  | 下疙瘩村，153户/462人 |  | 1430 | SSE |  |  |
|  | 上二道崖湾村，260户/1300人 |  | 729 | SSW |  |  |
|  | 西秀水花园，504户/1512人 |  | 2100 | SE |  |  |
|  | 东秀水花园，1500户/4500人 |  | 2100 | SE |  |  |
|  | 门源县第一寄宿制小学，师生共2400人 |  | 1040 | ESE |  |  |
|  | 团结村，245户/762人 |  | 1930 | ESE |  |  |
|  | 浩门农场二大队，5户/40人 |  | 1760 | W |  |  |
|  | 移民小区，144户/432人 |  | 1860 | ESE |  |  |
|  | 海北藏族自治州第二高级中学，师生共 3400人 |  | 1460 | ESE |  |  |
|  | 门源县浩门镇西关幼儿园，师生共 300 |  | 1700 | ESE |  |  |
|  | 青海安贞医院，床位160张，职工共145 |  | 2120 | ESE |  |  |
|  | 育才小区，516户/1548人 |  | 1700 | ESE |  |  |
|  | 门源县中心城区 |  | 1500 | ESE |  |  |
| 大气环境、声环境 境 | 上疙瘩村*，49户/198人 | 规划区内 | / | / | 人群聚居区 |  |
|  | 中疙瘩村*，21户82人 |  | / | / |  |  |
| 文物 | 明长城遗址 | 规划区内 | / | / |  | 国家级级文物保护单位 |
| 地表水 | 老虎沟河 | 规划区外 | 30 | W |  | 《地表水环境质量标准》III类标准 |
|  | 大通河 | 规划区外 | 由西向东从园区外南侧流过 |  | 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
|  | 规划区内小河 | 规划区内 | / | / |  |  |
| 地下水 | 规划区评价范围内的潜水含水层 | 评价区域内 | 《地下水质量标准》Ⅲ类标 准 |
|  | 门源县第二水厂水源地 | 纬九路以北的区域整个饮用水源保护区 |  |
| 生态环境 | 大通河特有鱼类国家级水产种质资源保护区 | 规划区南侧 2000 | - |
|  | 农林用地 | 规划区内及周边 及周边 / | - |

## 1.4 评价标准

1、生态环境

水土流失以不改变规划区现状土壤侵蚀类型为标准。

2、环境空气

（1）环境空气质量标准

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（2）排放标准

评价区域处于《环境空气质量标准》（GB3905-2012）二类区，恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。其余均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准或《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）或相应行业标准要求。

3、水环境

（1）地表水环境质量标准

规划所在区域主要地表水体为大通河、老虎沟。

根据《青海省水功能区划》（2015-2020），评价区域大通河和流经规划区的小河执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体，老虎沟河执行Ⅲ类水体。

（2）地下水环境质量标准

规划区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水域标准。

（3）废水排放标准

产业园区内生活污水经管网收集后统一排入门源县污水处理厂进行处理，出厂水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A 标准后排入大通河；园区内所有工业企业产生的废水需在厂内进行预处理，达到相应的行业排放标准或《污水综合排放标准》（GB8987-1996）三级标准，含有第一类污染物的废水必须在车间或车间处理设施排放口达标，排入园区污水管网，进入规划建设门源县现代产业园污水处理厂，后续处理《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A 标准后排入老虎沟。

4、声环境

规划区居住区和商业区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；工业区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；交通干线两侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；入园工业项目在施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB 12523-2011）中的相关标准；工业企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相关标准。

5、土壤

评价范围内土壤环境质量按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地的筛选值，农用地土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1风险筛选值进行判断。

6、废物贮存污染物控制标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

# 第二章规划区开发现状及原规划回顾性评价

## 2.1 区域主要污染源现状调查

根据现状调查，截止2021年底，园区内共计入驻27家企业，其中8家停产。园区现有企业污染物排放总量为：废水量约11.34万m3/a，废水污染物COD为5.671吨/年、NH3-N为0.567吨/年、TP为0.057吨/年；废气污染物SO2为8.09吨/年、NOx为7.466吨/年、烟粉尘为22.948吨/年、VOCs为3.873吨/年（数据来源优先顺序依次为排污许可证、企业验收、环统数据、监督性监测或环评资料，统计数据不包含长期停产企业）。

根据统计，园区生活污染物排放总量为：废水污染物COD为0.235吨/年、NH3-N为0.047吨/年、TP为0.003吨/年。

园区全部企业生产废水和生活废水自行委托罐车托运至门源县污水处理厂进行后续达标处理，尾水COD、氨氮、BOD5和总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，进入大通河。

## 2.2入驻企业环保手续履行情况

截止2021年，园区共计入驻27家企业，其中8停产。在运营的19家企业中已完成环评18家（包括3家完成登记表的企业），未完成环评1家，环评执行率为94.4 %，未完成环评手续的企业需尽快完善手续；在运营的19家企业中有16家企业需完成环保竣工验收手续，已有11家企业完成环保竣工验收手续，完成环保验收执行率为68.75%，剩余5家尚未办理环评验收手续，需尽快完善相应环保验收手续；在运营的19家企业中有18家企业需取得排污许可，已有12家企业取得排污许可，剩余6家尚未取得排污许可，需尽快取得排污许可。

## 2.3园区企业现存环境问题整改计划及要求

根据规划环评现状调查资料，按照现行环保管理要求，规划环评对园区入驻企业现存环境问题进行全面梳理，对存在问题的企业提出相应解决建议及时限要求，未完成环评手续、环评验收手续和排污许可手续的，限时完成，逾期进行关停。另外，针对环保设备运行方面，部分行业企业为满足生产工艺要求，仍需设置各类加热炉、干燥器等，采用锅炉燃料为燃煤、生物质颗粒和建筑木材，仅采取脱硫除尘措施，未采取脱硝措施，锅炉排放的SO2、NOx、烟尘等会对环境空气质量造成不利影响。

## 2.4 规划区目前存在的主要环境问题

1、规划区与饮用水源保护区有重叠，对规划实施构成制约

本次规划北侧边界距离一级保护区边界150m，纬九路以北的整个规划区域与二级保护区重叠，重叠面积约15.31 hm2，不符合《海北藏族自治水资源管理条例》、《青海省饮用水水源保护条例》的要求，饮用水源保护区对规划区的实施构成了制约。

2、规划区位于场镇居住区上风向，生活空间和生产空间相互制约

3、园区配套环保基础设施不完善

（1）园区雨污分流不彻底

根据现场调查，产业园区现状无雨水管网敷设，现状道路排水主要由道路边沟完成；生活污水主管网沿产业园区主干路敷设完毕，生产废水主管网正在规划建设。

（2）园区污水处理厂滞后

根据现场调查，现已运行企业废水主要为生活污水，少量生产废水。企业产生的生活污水、生产废水经化粪池处理后自行委托运至门源县污水处理厂。经调查，门源县污水处理厂一期处理能力设计为5000 t/d，目前门源县污水处理厂（一期）已经满负荷，二期正处于规划建设中。园区污水处理厂未建成投运。

4、燃煤小锅炉排污对环境空气质量造成不利影响

园区集中供热工程尚未实施，园区内27家企业，8家企业停产，剩余19家企业正常运行，其中18家企业取暖方式为电暖气，有1家企业采暖期采用2t/h燃煤锅用于生活。此外，园区部分行业企业为满足生产工艺要求，仍需设置各类加热炉、干燥器等，采用锅炉燃料为燃煤、生物质颗粒和建筑木材，仅采取脱硫除尘措施，未采取脱销措施，锅炉排放的SO2、NOx、烟尘等会对环境空气质量造成不利影响。

5、园区环境管理水平较低。

园区环境风险监管和控制要求仍需加强，园区环境管理体系不完善，跟踪监测计划未长期开展。

# 第三章规划概述及与相关规划协调性分析

## 3.1规划方案概述

### 3.1.1 规划名称

门源县现代产业园区。

### 3.1.2 产业定位

园区产业发展定位拓展为：以特色生态产业为主导，以环保节能、大数据产业为重点培育，以现代生产性服务业为有力支撑的综合性现代化产业园区，加快主导产业转型升级，大力培育新兴产业和业态，不断提升产业园区发展水平和竞争实力。

### 3.1.3 规划规模和人口规模

1、规划方案的范围和用地规模

门源县现代产业园区四至范围：南起西关街，北至金源北路，东与上圪垯村、中圪垯村相毗邻，西临老虎沟河滩，总规划面积305.69 hm2。

2、人口规模

规划区总计规划人口规模1600人，其中：近期人口规模800人，远期人口规模1600人。

### 3.1.4规划年限及经济目标

1、规划年限

规划期限为2022~2035年，其中近期为2022~2025年，远期为2026~2035年。

2、产业发展经济目标

（1）近期目标：到2025 年，门源县现代产业园工业总产值占全县工业总产值比重达到25％以上，即园区工业总产值达到1.25亿元；

（2）远期目标：到2030年，园区工业总产值达到20亿元。

### 3.1.5 布局结构和功能分区

#### 3.1.5.1 空间结构规划

门源县现代产业园规划形成“一心一轴三片区”的空间结构。

一心：综合服务中心。以农贸市场、加油（气）站、驾校、供销社、零售业、检测中心及邮政快递服务为主形成的园区综合服务中心，为职工提供日常生活所需。

一轴：创新路为园区交通性主干道，以创新路为产业发展主轴，两侧除分布产业外，还应进行美化、绿化、亮化，作为景观型交通主干道。

三片区：北部产业融合发展区、中部生态产业示范区及南部创新产业发展区。

北部产业融合发展区：北部以多元混和型产业为主，以非遗文化旅游商品加工为主导产业；

中部生态产业示范区：中部以农畜产品加工类产业为主，集中地方特色进行加工生产；

南部创新产业发展区：考虑未来产业发展的不确定性，未来南部作为创新产业集中建设区。

#### 3.1.5.2 功能分区

对门源县现代产业园产业发展空间布局进行优化，构建“一核三片区”的新发展格局。

一核：以孵化基地和管委会为产业园创新发展核，占地约13.13 公顷，不断健全完善园区管理创新机制，强化科研支撑，立足乡村振兴为乡村产业和村集体经济发展打造高效的配套设施和服务，孵化科技创新企业和业态，为园区发展和门源县实现全面乡村振兴注入强大动力。

三片区：

产业融合发展片区：位于园区最北端，纬十路以南纬七路以北，占地面积约59.16 公顷，大力引导发展文旅融合产业，建设门源县非遗旅游商品设计、包装、加工生产为一体的产业聚集区，配套非遗展示体验中心、生态产业研学基地等，纳入门源县旅游线路，不断丰富完善门源县生态旅游要素体系，全面助力门源县打造国际生态旅游目的地，加快产业园产业融合发展，打造门源县产业融合发展示范。

生态产业示范区：位于纬七路以南屠宰场用地以北，占地135.86 公顷，打造以青稞、食用菜籽油、食用菌、富硒中藏药材和蕨麻、富硒蜂产品加工产业集群，重点引导发展富硒牦牛、藏羊、西门塔尔牛屠宰及精深加工，打造门源县绿色有机畜产品品牌，推动有机农畜产品与门源县特色种养殖业融合发展，打造特色生态产业高质量发展示范基地，加快推动门源县特色生资源向生态价值转化，实现产业现代化、产品品牌化，将特色生态产业培育成门源县产业园的主导产业。

服务业创新发展片区：位于园区最南端，屠宰场用地以南西关大街以北，占地面积约97.54 公顷，重点引导发展智慧仓储、快递物流统仓共配中心、冷链仓储物流中心、富硒有机肥、富硒饲料加工仓储、畜产品检疫检测，再生资源循环利用等产业。配套优惠的土地和税收政策吸引科技型创新型生产性服务业企业入驻，服务于园区的同时辐射县域，打造现代化生产性服务业聚集发展平台，打造服务业创新发展片区。

### 3.1.6 用地布局规划

规划区规划总用地面积约305.69 hm2，其中建设用地面积约283.28hm2。

（1）居住用地（R）

规划总居住用地面积为2.61 hm2，占建设用地的0.92%，人均占地面积13.5 m2。

（2）公共管理与公共服务设施用地（A）

规划总公共管理与公共服务设施用地面积为0.96 hm2，占建设总用地的0.34%。主要为行政办公用地。

（3）商业服务业设施用地（B）

商业服务业设施用地分为零售商业用地、商务用地、娱乐用地、加油加气站用地，总面积为21.33hm2，占规划区建设总用地的7.53%。

（5）工业用地（M）

规划工业用地148.5公顷，其中一类工业用地面积74.48hm2，占规划建设总用地的26.29%；二类工业用地面积74.02hm2，占规划建设总用地的26.13%。

（6）物流仓储用地（W）

规划物流仓储用地26.19hm2，占规划建设总用地的9.25%。

（7）道路与交通设施用地（S）

规划道路与交通设施用地28.59hm2，占规划建设总用地的10.09%。其中城镇道路用地27.37hm2，占规划建设总用地的9.66%；社会停车场用地1.22hm2，占规划建设总用地的0.43%。

（8）公用设施用地（U）

主要包括供电设施、邮政设施和消防用地，规划公用设施用地2.89hm2，占规划建设用地的1.02%。

（9）绿地与广场用地（G）

本次规划绿地与广场用地面积24.96hm2，包括防护绿地、广场用地，占规划建设用地的8.81%。

（10）留白用地

本次规划中的留白用地面积为24.36hm2，占规划建设用地的8.60%。留白用地主要是指国土空间规划确定的城镇、村庄范围内暂未明确规划用途、规划期内不开发或有特定条件下开发的用地。

（11）区域公共设施用地

本次规划中的区域公共设施用地（殡葬用地）用地面积为2.89hm2，占规划建设用地的1.02%。主要是指殡葬用地。

### 3.1.7 基础设施规划

#### 3.1.7.1 道路交通规划

1、外部交通条件

园区对外交通系统是园区的主要通道，园区对外具有良好的交通条件。园区对外交通主要有兰新铁路、高速G0611、岗青公路。

兰新铁路专线经过门源浩门镇，铁路运输是生物园区远期的主要运输工具。

G0611 张掖至汶川青海省扁都口至门源段高速公路将继续建设，该高速公路将作为门源县现代产业园对外公路交通的主要通道。

门源县有岗青公路（S302）、岗大公路从产业园区中部穿过，东、西方向分别与张掖、西宁相连。规划道路南北区域有多条道路与岗青公路（S302）、岗大公路直接相连。

2、内部道路交通规划

规划产业园区内道路系统分为主干路、次干路两个等级。规划道路以方格网式道路格局为基础，对局部现状不满足使用需求的地段进行拓宽和完善。规划产业园区道路分两级控制，即货流通道和人流通道，交通做到人、车分流。道路统一采用柔性沥青混凝土路面。园区共涉及3条过境路，设计4条主干路，南北走向，其余12条道路为次干路。

3、停车场规划

为了满足规划产业园区区的停车要求，同时为人们创造良好的生产环境，整个规划产业园区在入驻企业分别设置了停车区，不在产业园区另外布置公共停车场。一种是为办公、参观提供服务的停车区，另外一种是为生产提供服务的生产停车区，集合各个企业实际情况合理布置。

#### 3.1.7.2供水工程规划

1、供水水源及水厂规划

园区用水由浩门镇自来水厂供给，供水水源地为门源县浩门镇老虎沟水源地（门源县第二水厂水源地），该水源地位于门源县城西北10 km的老虎沟口。

门源县城近期规划纳子峡水库作为供水水源地，远期规划建设浩门水库并作为县城第二水源地，提高纳子峡水库与浩门水库的供水能力。纳子峡水库位于大通河流域上游，位于门源县苏吉滩乡与祁连县默勒镇的交界处，总库容为7.33亿m3。浩门水库位于门源县老虎沟东岔，距东西岔汇合口约400 m处，总库容872.5 万m3。产业园区在规划末期可根据门源县城未来水源地的建设情况合理选择水源地。

2、规划方案的用水量预测

突出以水定产、循环链接、培育优势产业、绿色发展理念，按照循环经济相关指标要求，综合参考《城市给水工程规划规范》、《门源县国土空间规划》、《青海省用水定额（2021 版）》规划指标和其他同类城市的规划指标，对规划区内各类用地用水量预测。经计算，规划区用水量约0.6 万m3/d（219万m3/a）。

3、消防给水规划

规划区消防用水量按照同一时间内的火灾处数和相应处的一次灭火用水量确定。工艺装置的火灾延续供水时间不应小于3h；辅助生产设施的消防用水量可按50L/s 计算，火灾延续供水时间不宜小于2h；建筑物的消防用水量应根据相关国家标准规范的要求进行计算。上述水量由老虎沟水源地水厂清水池储备，不计入规划区供水规模。

#### 3.1.7.3排水工程规划

1、规划排水体制

规划产业园区采用雨污分流的排水体制。

2、雨水工程规划

规划产业园区内雨水经雨水管道统一收集后按照产业园区自然地势，由西向东采用重力流方式敷设，雨水排水主要采用管道系统，规划雨水管按照分散就近排放为原则布置。建议规划产业园区内的主干路、次干路布置雨水主干管。产业园区企业内部的雨水可以通过雨水管线汇集后排入人工低洼绿地或广场内部设置的模块化雨水调蓄池。

3、海绵城市规划

本次规划按海绵城市处理雨水的先后顺序归纳成三大类，分别是用于收集雨水的“收水措施”，用于含蓄、储存、过滤雨水的“蓄水措施”，及如何有效利用雨水的“用水措施”。

4、排水工程规划

（1）排水方案

园区内生活污水经管网收集后统一排入门源县浩门镇污水处理厂进行处理，出厂水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A 标准后排入大通河。

在规划南侧界外设置门源县现代产业园污水处理厂，主要处理产业园区生产污水，日处理污水1500 吨，远期规划日处理污水3000 吨，排放标准满足规范要求。待后期随园区入驻企业增加，对污水处理考虑提标扩容。

污水主管网沿产业园区主干路敷设，污水支管网随着产业园区入驻企业的增加合理布置。污水干管管径在DN300～DN400 之间依次递增。

凡入驻产业园区的企业必须自行进行生产污水预处理，达到污水处理厂接纳污水水质要求后，才可送入污水处理厂集中处理。

（2）污水排放量估算

根据章节6.2.2，经规划环评优化调整，园区至2025年，总废水量93.39万m3/a（2594.17 m3/d）；远期2035年，总废水量23.348 m3/a（648.54 m3/d）。

（3）污水处理工艺

污水处理流程为：进厂污水→粗中格栅→气浮装置→调节池→提升泵→水解酸化池→厌氧池→二级好氧池→淀池→消毒池→清水池→达标排放，该处理工艺能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 排放标准，处理后排入老虎沟。

#### 3.1.7.4 电力工程规划

1、用电量

根据控规方案预测，至规划远期，规划区总用电负荷为48.68兆瓦。

2、电源规划

园区供电由门源县现有的110KV 浩门变配出10KV 浩一路，于110KV 芸苔变配10KV 一路供电形成手拉手双电源供电，以满足规划区的用电需求。

规划产业园区内主要涉及高压配电电压110KV、中压配电电压10KV、低压配电电压380/220V。

3、电力线路规划

规划区电力网采用干线式网相结合的网络结构，沿规划主干路建成环网，开环运行。用户变压器高压端从10KV 城网T 接引入，经降压（380v/220v）后，采用辐射式与树干式相结合的接线方式，将低压（380v/220v）输送到用户。规划区低压配电线建议采用地埋敷设，不影响道路交通、居民安全以及工程管线的正常运行的高压配电线可以架空敷设。

4、电力设施规划

规划区内将规划的电力设施有变（配）电所、开闭所、电缆分支箱和箱式变电站，宜设在负荷中心附近。高层一般以高压引入，配电所设在高层建筑内，低压线路采用户外电缆分支箱和箱式变电站。

#### 3.1.7.5 清洁能源工程规划

1、热源规划

近期结合各入驻企业需求，产业园区管委会及各入驻企业近期合理选用电锅炉或空气源热泵作为各企业内部热源。

远期根据产业园区的供热面积采用天然气集中供暖，配置天然气锅炉等供暖设备，建设锅炉房等配套设施。另外还需建设综合办公楼，变配电室，机修间，生产生活等辅助设施。

2、供热管网规划

供热管网采用闭式热水管网。采用一供一回双管制。供热介质为高温热水，通过换热站将热水在110℃/70℃之间转换。

供热管网平面采用枝状管网。供热管网主干管管径在200mm-300mm 之间。主要干管靠近大型用户和热负荷集中地区，避免长距离穿越没有热负荷的地段。供热管道尽量避开交通干道，以免给施工和运行管理带来困难。

3、供热设备选择

燃气壁挂炉炉、燃气锅炉和空气源热泵。

空气能热水器，也称为"空气源热泵热水器"，其工作原理与空调器极为相似，采用少量的电能驱动压缩机运行，高压的液态工质经过膨胀阀后在蒸发器内蒸发为气态，并从空气中吸收大量的热能;气态的工质被压缩机压缩成为高温、高压的液态，然后进入冷凝器放热而把水加热，如此不断地循环加热，可以把水加热至50°C~65°C。

4、节能规划

可再生能源建筑应用：规划产业园区所处位置位于青藏高原腹地，日照强烈，太阳能资源丰富，规划建议在规划产业园区内推荐采用太阳能光热建筑。在公共热水需求的场所和条件适宜的居住建筑中，加快推广太阳能热水系统。积极探索太阳能光热采暖应用。

大力发展绿色建材：对于规划产业园区内新建建筑，我们建议大力推广使用安全耐久、节能环保、施工便利绿色建材。推广应用高性能混凝土、高强钢筋。大力发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆。推进建筑废弃物资源化利用。积极推进绿色施工。

### 3.1.8 环境保护规划

1、环境功能区域和环境保护规划目标

通过因地制宜，采取不同的治理措施是大气污染物、污水、噪声、工业废物等达到如下标准：

《污水综合排放标准》（GB8978-2021）中的一级A 标准；

《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2012）II 类区标准；

《一般工业废物储存处置场污染控制标准》（GB18599-2013）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年1 月1 日）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年修正版）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年修正版）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订版）；

《中华人民共和国节约能源法》（2018 年修正版）；

2、环境保护措施

1）大气污染综合控制

生产期中锅炉排放的废气是主要的大气污染源，通过对锅炉废气采取除尘设施吸收和采用含硫低的煤做燃料，对排入大气的污染物实施达标和总量控制排放，在废气排放点设置在线自动检测仪表，严格控制有毒有害气体排放；对项目建设期运输车辆等产生的扬尘，采取道路洒水、篷布遮盖运土车，对主要道路铺设沥青或水泥路面，利用现有防护林的吸尘作用以减少扬尘。

2）水环境污染防治

全面严格执行废水达标排放，根据废水最终排放去向的水环境功能确定废水排放应达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中的二级标准，第一类污染物应在车间排放口达标。

3）噪声污染控制

建设期注重施工强度及时间；优先选购低噪声设备，根据设备情况,采取提高厂房高度，对高噪声设备必须设计、安装降噪设施，保证厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2012)3类标准要求。

4）固体废弃物控制

本产业园区内产业生产和加工，要求生产工艺先进，通过循环利用，使得各环节原料得到了充分利用。对生产和生活产生的煤灰等垃圾进行再利用或无害化处理，达到固体废物安全处置标准。这些固体废物的处置措施合理可行。

### 3.1.9 建设时序

根据各阶段发展目标，综合分析门源县现代产业园的动力特点，并结合现状已有和即将落定项目情况，规划项目的开发建设分为近期（2022——2025 年）、远期（2026年——2030 年）实施。

1、近期（2022——2025 年）：强化基础先行，提升承载能力

到2025 年，全面推进门源县现代产业园基础设施和配套设施建设，提升门源县现代产业园承载能力，初步形成产业集群，产业规模效益显著增长，集聚辐射作用明显增强，结构布局趋于合理，初步形成区域品牌。

2、远期（2026——2035 年）：全面发展，铸造品牌

到2035 年，全面推进门源县现代产业园建设，进一步延伸，产业结构优化提升，配套服务设施和基础设施完善，加强产业园区基础设施集成和循环能力，形成特色区域品牌，形成“特色鲜明、功能完善、品牌突出”的中国西部生态脆弱地区现代产业园示范产业园区。

## 3.2 规划修编调整前后对比分析

### 3.2.1 规划方案调整前后的主要内容对比

门源现代产业园区主要是对海北州生物产业园区进行修编。

本次规划环评比对前后规划的规划用地、经济规模、四至范围、产业定位、功能分区、基础设施、能源结构等规划方案主要素的变化进行对比分析，详见下表。

由上表可知，本次规划与上轮规划相比，在规划范围、产业定位、经济目标、人口规模、用地规模及布局、基础设施等规划方面均有一定调整优化，符合现行国家发展要求，规模和产业方向符合成都市相关功能定位，但基础设施规划与现行环保要求仍存在一定差距，将由本次规划环评予以优化调整。

### 3.2.2规划调整前后的规划目标指标情况对比

本次规划与上轮规划相比，其主要表现在总人口规模、总用地规模、居住和工业用地规模等目标指标上有较大缩减，规划用地布局发展方向也有所调整，将产业大道以东区域调出，创新南路以东的部分区域调出，在此背景下用地规模缩减主要体现在工业用地总指标较上轮规划减少了32.46 hm2、居住用地总指标较上轮规划减少了4.26 hm2，仓储用地规模减少了21.83 hm2。整体规划各项指标随着总建设用地规模缩减而减少，调整结合了现行的国土空间规划，与现行的国土空间规划保持一致，同时远离了东侧的浩门镇场镇，减少了场镇的影响。

## 3.3 与产业政策和相关规划符合性分析

根据分析，开发区规划的实施，基本符合《“十四五”黄河流域生态保护和高质量发展城乡建设行动方案》、《青海省主体功能区规划》、《青海省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》、《青海省“十四五”生态环境保护规划》、和《门源县城市总体规划（2017-2035）》、《门源县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》、《门源县“十四五”生态环境保护规划》、《门源县“十四五”工业和信息化发展规划(初稿) 》中相关要求。在落实本次规划环评提出的各项环境影响减缓措施和优化调整建议后，规划方案可符合上位规划要求。

# 第四章规划区域环境质量现状调查与评价

## 4.1 环境空气质量现状调查与评价

### 4.1.1 规划区环境空气质量功能区达标判定

根据青海省生态环境监测中心发布的2021年门源县环境空气质量监测数据可知，项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域为达标区。

### 4.1.2 环境空气质量现状监测

通过对评价区域内监测点位的环境空气现状实测结果的分析评价，各常规因子和特征因子小时、日均浓度监测值均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准，环境空气质量满足相应功能区划要求，现状良好。

## 4.2地表水环境质量现状调查及评价

### 4.2.1规划区地表水达标判定

根据青海省生态环境厅公布的2021 年青海省生态环境状况公报结果可知，大通河水质为III类。

### 4.2.2 地表水环境质量现状评价

根据现状监测结果可知，大通河地表水各监测断面监测指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体水质要求；老虎沟地表水各监测断面监测指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体水质要求。

## 4.3地下水环境质量现状调查及评价

由监测结果可知，评价区域各监测点位地下水监测指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求。

## 4.4 声环境质量现状调查及评价

由监测数据可以看出，各监测点位现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的限值要求，规划所在区域声环境质量状况较好。

## 4.5 土壤环境质量现状调查及评价

由监测结果分析可见，评价区域各监测点位的各项监测指标，均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)第二类用地筛选值标准或《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)土壤污染风险管制值要求，表明区域内的土壤环境质量未受到污染。

# 第五章环境影响识别与评价指标体系构建

## 5.1 规划环境影响识别重点

根据规划区规划规模和产业结构，结合大邑县沙渠镇的自然环境特点、环境质量现状，在充分分析区域现有环境问题的基础上，识别规划方案实施可能对自然环境和社会环境产生的影响，以及各种影响与规划决策因素（选址、定位、规模、布局、基础设施等）的关系。具体见表5.1-1。

表5.1-1 规划环境影响评价环境影响识别表

| 主要议题 | 主要的影响环境行为和/或主要影响 | 正/负 效应 | 影响 程度 | 影响 时段 | 与规划决策的相关性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、占用土地 |
| ·土地 | （a）永久改变土地利用类型，农业用地转化为工业、仓储、商业用地等其它用地，减少农业种植面积； | N | ★★ | L | 用地规模 |
|  | （b）大幅度提高土地单位面积的产值； | B | ★★★ | L |  |
| B 、生态环境 |
| ·珍稀物种 | 规划区不涉及珍稀保护物种； | --- | --- | --- | 选址 |
| ·生态敏感区 | 规划区不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区； | --- | --- | --- | 选址 |
| ·湿地 | 规划区不涉及湿地； | B | ★ | --- | 选址 |
| ·重要水体 | 大通河（Ⅲ类水功能区）、老虎沟（Ⅲ类水功能区）； | B | ★ | --- | 选址 |
| C、地下水 |
| ·供水 | 规划不涉及开采地下水供水问题； | B | ★★ | L | 供水规划 |
| ·地下水 | （a）硬化地面，减少地表径流下渗； | N | ★ | L | 功能区布局 |
|  | （b）物料等泄漏可能污染地下水； | N | ★★ | L | 选址 |
|  | （c）浅层地下水埋深较浅，与地表水相互渗透性较强 | N | ★★★ | L | 选址/功能区布局 |
| D、水资源与水环境 |
| ·供水 | （a）水资源消耗增加，规划区生产用水水源主要来自浩门镇自来水厂，供水水源地为门源县浩门镇老虎沟水源地； | N | ★ | L | 规模/产业类型/供水规划 |
|  | （b）供水规模过大可能增加供水压力或影响城镇用水需求； | N | ★★★ | L | 规模/产业类型/供水规划 |
|  | （c）区内不涉及自建地下水取水设施； | N | ★★ | L | 供水规划 |
| ·降雨与排水 | （a）区域地表初期雨水径流含各种有害污染物； | N | ★★ |  | 分区定位 |
|  | （b）规划区产业用地地势平摊，不存在排涝问题； | -- | -- | -- | 规划区选址 |
| ·废水处理/排放 | （a）建设污水处理厂，入区企业废水经预处理； | B | ★ | L | 污水处理方案 |
|  | （b）规划区废水排入老虎沟，对地表水水质产生不利影响； | N | ★★ |  | 选址 |
|  | （c）若废水排放总量过大，可能对水环境功能目标产生影响； | N | ★★ | Sh | 规模 |
|  | （d）污水收集处理设施建设滞后或不配套，未处理污水的直接排放将对水环境产生影响； | N | ★★★ | Sh | 规划实施 安排 |
| ·中水回用 | （a）减轻水资源压力； | B | ★ | L | 供水规划 |
|  | （b）若处理工艺不当，将影响用水设施寿命、产品品质等； | N | ★ | Sh | 中水处理 方案 |
| E、能源利用与空气环境质量 |
| ·能源消费 | 企业能源以天然气、电力为主，SO2、烟尘、NOX等污染物的排放相对较小； | N | ★★★ | L | 规模 |
| ·工业供热 | 区域未规划建设其他集中供热设施； | N | ★★★ | L | 规划/布局 |
| ·废气排放 | （a）导致区域环境空气质量明显下降； | N | ★★ | L | 规模/布局 |
|  | （b）工业废气对周围环境产生影响； | N | ★★ | L | 选址/布局 |
|  | （c）入区项目污染控制力度不够将导致有害废气排放，降低当地空气质量，或引起健康问题； | N | ★★ | Sh | 环保规划 |
| F、声环境 |
| ·交通噪声 | 对外交通噪声防护距离不足导致功能区声环境质量不达标； | N | ★ | L | 功能区布局 |
| ·工业噪声 | 区域距周边城镇有一定距离，噪声影响不大；园区内工业生产区和居民区之间有一定间隔，噪声影响不大； | N | ★ | L | 功能区布局 |
| G 、固体废物管理 |
| ·生活垃圾 | 收集后送城市垃圾处理场； | B | ★★ | L | 规划/项目 |
| ·一般工业废物 | 企业自行收集、回用、处理； | N | ★★ | L | 产业类型 |
| ·危险废物 | 由有资质的专业处理公司收集、并安全处置处理； | B | ★★ | L | 产业类型 |
| H、风险管理 |
| ·大气环境 | 有害气体泄漏对周围大气环境和人员健康影响； | N | ★ | Sh | 选址/定位 |
| ·水环境 | 废水、废液等泄漏对水环境的影响； | N | ★★★ | Sh | 选址/定位 |
| ·安全 | 物料燃爆对周边住户生命和财产的影响； | N | ★★★ | Sh | 选址/定位 |
| I、历史文化遗产与压煤 |
| ·历史文化遗产 | 规划区占地范围内无文物保护单位； | N | ★★ | Sh | 规划/布局 |
| ·矿产资源 | 规划区占地范围内没有矿产资源； | --- | --- | --- | 选址 |
| J、防洪排涝与防震 |
| ·防洪 | 西河沿岸均建设了防洪堤，具备防洪能力。 | N | ★★ | L | 选址 |
| ·排涝 | 根据规划区地势情况，基本不存在排涝问题。 | --- | --- | --- | 选址 |
| ·地震 | 按标准设计建筑物和进行基础处理。 | --- | --- | --- | 选址 |
| K、社会经济与生活 |
| ·移民安置 | （a）原住居民失去土地，当地政府主导搬迁，解决居住问题； | B | ★★ | L | 选址/规模 |
|  | （b）形成一定的就业需求。 | N | ★★ | Sh | 规划方案 |
| ·投资与就业 | 大规模的区域开发为各公司和层次人群增加各种投资、创业和就业机会 | B | ★★ | L | 规划方案 |
| ·交通（与区外连接） | 区域对外交通主要为兰新铁路、高速G0611、岗青公路等。 | B | ★★ | L | 选址 |
| ·交通（区内） | 区内道路采用网格布局 | B | ★ | L | 规划方案 |
| ·公建与服务设施 | 按城市建设标准配套公建和服务设施 | B |  |  | 规划方案 |
| L、施工期环境问题 |
| ·占地 | 临时占用土地 | N | ★ | Sh |  |
| ·交通 | 交通堵塞/事故/增加出行时间 | N | ★ | Sh |  |
| ·水土流失 | 土方开挖过程产生水土流失 | N | ★ | Sh |  |
| ·噪声与振动 | 对施工工人或邻近居民产生一定影响 | N | ★ | Sh |  |
| ·施工废水 | 施工废水排放可能增加区域地表水污染负荷 | N | ★ | Sh |  |
| ·扬尘与废气 | 扬尘和施工机械尾气排放 | N | ★ | Sh |  |
| ·固体废物 | 弃土、建筑垃圾及生活垃圾处置/影响 | N | ★ | Sh |  |
| 注：B — 有利影响，N — 不利影响，空白 — 与具体的管理有关 ★ — 较小，★★ — 中等，★★★ — 显著，L — 长期影响，Sh — 短期影响 |

## 5.2 环境目标与主要评价指标

根据识别的环境影响、规划可能涉及的环境敏感问题及主要制约因素，按照海北州市和门源县“十四五”环境保护规划及城市总体规划，确定本规划环评的环境目标及主要评价指标。具体见表5.2-1。

表5.2-1  规划区规划环境目标与评价指标

| 分类 | 环境目标 | 指标 | 目标年 | 指标要求 | 指标属性 | 设定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量 | 大气环境质量总体改善 | PM2.5年均浓度 | 2025 | 21 | 约束性 | 《青海省“十四五”生态环境保护主要指标》 |
|  | 水环境质量总体改善 | 主要地表水体水质达到或优于III类断面比例（%） | 2025 | 100 | 约束性 | 《青海省“十四五”生态环境保护主要指标》 |
|  |  | 5城市黑臭水体比例(%) | 2025 | 县级城市基本消除 | 约束性 |  |
|  | 满足土壤风险管控要求 | 受污染耕地安全利用率 | 2030 | 98% | 约束性 | 《青海省“十四五”生态环境保护主要指标》 |
| 生态保护 | 满足生态空间布局要求 | 生态保护红线和一般生态空间均遵循优先保护区原则实施分类管控。以保护各类生态空间的主导生态功能为目标，生态保护红线以禁止开发为原则，一般生态空间以限制开发为原则。 | 《关于印发青海省生态保护红线划定和管理工作方案的通知》 |
| 资源利用效率 | 满足能效和能耗指标 | 能耗 | 单位工业增加值综合能耗 | 2025 | ≤0.5吨标煤/万元 | 预期性 | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ 274-2015） |
|  | 满足用水效率指标 | 用水效率 | 单位工业增加值新鲜水耗降低目标 | 2025 | 10.95 m3/万元 | 预期性 | 规划环评估算 |
|  |  |  | 工业用水重复利用率 | 2025 | 60% | 约束性 | 《海北州“三线一单”》 |
| 污染控制 | 满足大气污染控制要求 | 大气污染物允许排放量 | SO2（t） | 2025 | 8.166 | 约束性 | 规划环评估算 |
|  |  |  |  | 2035 | 8.393 | 约束性 |  |
|  |  |  | NOX（t） | 2025 | 7.946 | 约束性 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 9.373 | 约束性 |  |
|  |  |  | 一次PM2.5（t） | 2025 | 25.094 | 约束性 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 31.527 | 约束性 |  |
|  |  |  | VOCs（t） | 2025 | 3.905 | 约束性 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 4.008 | 约束性 |  |
|  |  |  | 大气污染物排放标准 | 2025 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 | 约束性 | 《青海省“十四五”生态环境保护主要指标》 |
|  | 满足水污染控制要求 | 水污染物允许排放量 | CODcr（t） | 2025 | 5.838 | 约束性 | 规划环评估算 |
|  |  |  |  | 2035 | 21.014 | 约束性 |  |
|  |  |  | NH3-N（t） | 2025 | 0.584 | 约束性 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 2.101 | 约束性 |  |
|  |  |  | TP（t） | 2025 | 0.058 | 约束性 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0.21 | 约束性 |  |
|  |  |  | 污水集中处理率 | 2025 | 100% | 约束性 | 《海北州“三线一单”》 |
|  |  |  | 污水排放标准 | 2025 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标 | 约束性 |  |
|  | 满足固废综合整治要求 | 工业固体废物利用处置率 | 2025 | 100% | 约束性 | 《海北州“三线一单”》 |
|  |  | 危险废物安全处置率 | 2025 | 100% | 约束性 |  |
|  |  | 生活垃圾无害化处理率 | 2025 | 100% | 约束性 |  |

# 第六章规划污染物排放量预测及环境影响分析与评价

## 6.1 产业重点发展方向

本次规划区以特色生态产业为主导，以环保节能、大数据产业为重点培育，以现代生产性服务业为有力支撑的综合性现代化产业园区，加快主导产业转型升级，大力培育新兴产业和业态，不断提升产业园区发展水平和竞争实力。各主导产业重点发展方向见下表。

表6.1-1  规划区产业重点发展方向一览表

| 主导产业 | 重点发展方向 | 国民经济类别 |
| --- | --- | --- |
| 特色生态产业 | 以青稞、食用菜籽油、食用菌、富硒中藏药材和蕨麻、富硒蜂产品加工产业集群，重点引导发展富硒牦牛、藏羊、西门塔尔牛屠宰及精深加工。 | 13农副食品加工业14食品制造业 15酒、饮料制造业 |
| 环保节能产业 | 重点关注固废分拣处置、报废机动车拆解利用、生活垃圾处理成套化设备等，布局发展产业园区工业固废、污水、危险废弃物等协同无害化处理配套设施。 | 359 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 42废弃资源综合利用业 |
| 大数据产业 | 重点加强大数据在有机农畜产品生产加工销售全产业链的应用，依托门源县农牧业大数据中心系统、在产业园区打造农畜产品质量追溯系统、农畜产品电子商务平台等形成完整的农业大数据体系，覆盖加工生产、劳务、营销全过程。 | 65软件和信息技术服务业 |
| 现代生产性服务业 | 重点发展现代物流､现代金融､信息服务､电子商务､商务咨询､节能环保､检验检测､研发设计､人力资源服务､品牌建设､售后服务､服务外包等生产性服务业 | 74专业技术服务业 75科技推广和应用服务业 |

## 6.2 规划区污染物排放预测

### 6.2.1规划大气污染物排放量预测

#### 6.2.1.1生活源污染物排放量预测

规划结合园区现状供热情况并对门源县“十四五”期间清洁能源利用情况进行分析，规划建议园区冬季采暖采用电采暖的供热方式。

据规划文本，规划至近期2025年居民人数为800人，至远期2035年居民人数为1600人。根据预测分析，规划目标年（2025年），规划区生活废气中排放SO2约0.0008 t/a、NOx排放量为0.0053 t/a、烟（粉）尘排放量为0.002t/a；规划目标年（2035年），规划区生活废气中排放SO2约0.0017t/a、NOx排放量为0.0106 t/a、烟（粉）尘排放量为0.004t/a。

#### 6.2.1.2 工业废气污染物排放量预测

通过分析计算得出，规划区发展至2035年产生的废气污染物中SO2排放量为0.303 t/a、NO2排放量为1.903 t/a、烟粉尘排放量为8.577 t/a、VOCs排放量为0.138 t/a，叠加现有企业的排放情况后，最终排放的废气污染物中SO2排放量为8.393 t/a、NO2排放量为9.373 t/a、烟粉尘排放量为31.527 t/a、VOCs排放量为4.008 t/a。

根据规划，近期（2025年）园区工业产值为5亿，远期工业产值为20亿，按照工业产值来估算园区近期废气排放情况。

综上，通过分析计算得出，规划区发展至2025年产生的废气污染物中SO2排放量为0.076 t/a、NO2排放量为0.476 t/a、烟粉尘排放量为2.144 t/a、VOCs排放量为0.035 t/a，叠加现有企业的排放情况后，最终排放的废气污染物中SO2排放量为8.166 t/a、NO2排放量为7.946 t/a、烟粉尘排放量为25.094 t/a、VOCs排放量为3.905 t/a。

### 6.2.2 废水污染物预测

本次规划废水污染物预测考虑常规污染因子COD、NH3-N、总磷的预测。

#### 6.2.2.1 生活污水排放量预测

至规划近期园区内居住人口约800人，至规划末期园区内居住人口约1600人，根据预测分析，近期居民生活污水量约64m3/d（2.336万m3/a），远期居民生活污水水量约128 m3/d（4.672万m3/a）。生活污水接入市政管网，排入门源县生活污水处理厂进行后续达标处理。

#### 6.2.2.2 工业废水排放量预测

根据原规划环评及审查意见提出：规划建设园区排水系统，园区工业污水和生活污水全部进入拟建污水处理厂处理，禁止未经处理的污水直接或间接排入大通河等地表水中。园区自建污水处理厂并配备中水回用设施，中水回用率为60%。

本轮规划提出：园区内生活污水最终排入门源县浩门镇生活污水处理厂，尾水均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A 标准后排入大通河；园区内生产污水最终排入园区生产污水处理厂，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A 标准后排入老虎沟。

本次园区规划仍然按照上轮规划及规划环评提出的要求实施工业污水处理系统中水回用率不低于60%。

由上表计算结果可知，园区至规划末期生产废水处理规模为93.39万m3/a（2594.17 m3/d），中水回用量为56.034万m3/a（1556.5 m3/d），生产废水排放量为37.356万m3/a（1037.67 m3/d），主要生产废水污染物COD、氨氮、总磷排放量为18.678 t/a、1.868 t/a、0.187 t/a；生活污水依托门源县污水处理厂进行处理，主要生活废水排放量为4.672万m3/a，主要生活废水污染物COD、氨氮、总磷排放量为2.336 t/a、0.234 t/a、0.023 t/a。

根据工业产值，近期（2025年）工业产值为5亿，按照万元产值估算园区近期生产废水处理规模为23.348 m3/a（648.54 m3/d），中水回用量为14.009万m3/a（389.125 m3/d），生产废水排放量为9.339万m3/a（259.45m3/d），主要废水污染物COD、氨氮、总磷排放量为4.67 t/a、0.467 t/a、0.047 t/a；生活污水依托门源县污水处理厂进行处理，主要生活废水排放量为2.336 万m3/a，主要生活废水污染物COD、氨氮、总磷排放量为1.168 t/a、0.117 t/a、0.012 t/a。

### 6.2.3 噪声排放源

本规划区包括可能产生的噪声为社会生活噪声及配套设备噪声、机加工噪声、交通噪声等。

规划区内的设备噪声主要来自于区内基础设施的配套设备，主要有泵站、动力站、风机、冷却塔等。各设备噪声的源强为80~95 dB(A) ，通过采取选用低噪设备、消声、隔声、减震等措施后，通过距离的衰减，实现厂界达标。

根据规划区道路规划，规划区道路规划为主干道、次干道和支路三个等级，运输车辆产生的噪声声级一般在65～75 dB（A）。

### 6.2.4 规划的固废污染物分析

园区规划主导产业为特色生态产业、环保节能、大数据产业、现代生产性服务业。预测结果：规划区至规划近期（2025年），规划人口800人，工业总产值为1.5亿元，则产生活垃圾292 t/a、工业固废0.18万t/a；至规划远期（2035年），规划人口达1600人，产生活垃圾584 t/a、工业固废2.4万t/a。

规划环评要求入园企业产生的一般工业固体废物必须加以有效控制，企业应明确提供固体废物综合利用去向及安全处置方式。园区企业优先对可回收利用一般固废进行回收利用，对暂时不利用或者不能利用的，必须按照环境保护行政主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处。危险固体废物主要为，需交由有资质单位处置。生活垃圾集中清运至门源县垃圾填埋场处置。

综上，园区内各产业固废去向明确。环评提出，园区内固废应本着能综合利用的尽量综合利用的原则处理。对于危险废物，各企业在厂内设规范的危险废物暂存区，然后送有危险废物处置资质的单位处置。

### 6.2.5 规划实施污染排放总量分析

本次规划实施后，区域大气污染物排放量、水污染物排放量能够满足“三线一单”允许排放量。

## 6.3 规划实施后的环境影响预测和分析

### 6.3.1 大气环境影响预测与评价

根据预测分析，规划实施后，在叠加2020年主要污染物年均浓度现状值后的保护目标环境质量变化情况，无论是近期还是远期，新增源正常排放下，网格点SO298%保证率日均值预测值和年均值预测值、NO298%保证率日均值预测值和年均值预测值、PM1095%保证率日均值预测值和年均值预测值、PM2.595%保证率日均值预测值和年均值预测值、TVOC 8h均值预测值均达到相应功能区标准，对区域大气环境影响较小。

### 6.3.2 地表水环境影响分析

根据预测分析，老虎沟枯水期时，园区污水处理厂满负荷运行正常工况下排水时，排口附近污染因子COD、NH3-N、TP均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水域标准，排口汇入大通河断面COD、NH3-N、TP可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水域标准。非正常工况下，排口汇入大通河断面COD、NH3-N、TP不能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水域标准。

根据上述分析，园区污水处理厂正常排放尾水，主要污染因子均能满足地表水安全余量要求，满足地表水环境质量底线要求。

为保护水环境，园区依托的污水处理厂应加强管理、加强地表水环境风险管理，杜绝非正常排放情况的出现。此外，为减轻污水处理厂处理负担，保障其正常运行，园区应加强入区企业污水预处理设施的管理，加强企业排污口废水监测，确保企业外排废水达到《污水综合排放标准》三级标准或行业排放标准以及污水处理厂纳管标准后排放；要求入区企业建立完善、有效的事故应急措施，确保事故废水不外排。

### 6.3.3 地下水环境影响分析

综上所述，由污染途径及对应措施分析可知，园区各入驻企业对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免地下水污染，因此园区的规划实施对区域地下水环境影响较小。

### 6.3.4 声环境影响分析

1、园区的声环境影响分析

规划区区域普通噪声源可以分为工业设备噪声、社会生活噪声、道路交通噪声。

工业企业采取相应的隔声、减振、消声、吸声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

社会生活噪声主要集中在昼间，以间歇性噪声为主，通过加强管理、合理布局、隔声减振等措施以后，确保边界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）。道路交通噪声来自于区域的主要交通干线。通过合理规划，确保道路交通噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准。

综上所述，通过合理布局，规划实施过程中工业噪声和交通噪声对区域环境影响较小。

2、外环境对园区的声环境影响分析

（1）兰新高速铁路噪声对园区的影响

根据监测距铁路50m处的监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，说明铁路噪声对园区铁路两侧的声环境质量影响可接受。

（2）岗青公路噪声对园区的影响

根据现状监测结果岗青公路南侧30m处和北线北侧30m处噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明岗青公路噪声对园区声环境影响较小。

### 6.3.5 固体废物影响分析

至规划远期人口将达到1600，人均生活垃圾产生量取1.0 kg/（人·d），则年产生活垃圾约584 t/a，送至门源县垃圾填埋场处理。

规划实施后估算近期工业固体废物产生量约0.18万t/a，远期工业固体废物产生量约2.4万t/a。园区一般工业固废以资源化综合利用为主，积极推行废物交换和集中利用，提高综合利用率，对危险固体废物将按有关规定，交有危险废物处理资质的单位进行处理。

综上所述，在采取了相应的对策措施后，可避免规划区固体废弃物对区域环境质量及城镇景观造成不利影响，区域内产生的固体废弃物不会造成二次污染。

### 6.4.6 土壤环境影响评价

园区在正常情况下对土壤环境基本无影响。只有当区内企业所使用的有毒有害原辅材料发生泄漏的情况下，对泄漏点附近的土壤会造成一定的影响，园区要求区内工业企业用地必须做好生产区和贮存区地面硬化工作，且四周设有防渗处理的地沟，因此一般对周边的表层土壤影响很小。

综上，建议管委会加强土壤环境管理，按照《青海省土壤污染防治工作方案》、《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，重视对疑似污染土壤和污染土壤的管理，严格建设项目环境准入条件，加强清洁生产，并加强对土壤环境的监测和管理，积极开展土壤环境质量变化跟踪工作。

### 6.4.7 生态环境影响分析

园区建设使土地利用类型发生了变化，工业用地大幅增加，带来生物多样性与生物量的减少，影响了区域生态结构、生态服务功能。应通过优化布局、生态绿化等措施，尽可能将不利影响降低到最低程度。

### 6.4.8 社会环境影响分析

本次规划实施，可促进地区经济的持续增长，有利于扩大人口就业，有利于提高本区居民的收入，但如果不能妥善处置拆迁安置及相关就业问题等，有可能引发群众骚乱，不利于社会稳定。

## 6.4 对环境敏感区影响分析

### 6.4.1 对饮用水源保护区的影响

由附图3图可知，本次规划北侧边界距离一级保护区边界150m，纬九路以北的整个规划区域与二级保护区重叠，重叠面积约15.31 hm2。其他园区规划区域位于饮用水源保护区的下游。本次规划环评建议：调整规划范围，将纬九路以北的区域调出规划范围内，用地性质调整为绿地。同时纬九路以南相邻的工业用地宜引入对饮用水源保护区影响较小的企业。

根据现状调研，水源保护区内现仅有1家军用粮库，仅有两人轮班值守，产生的少量生活污水，直接运至门源县污水处理厂进行处理，不会对地下水造成较大影响。园区道路建设、企业施工建设基本上不揭露地下水露头，不会对区域地下水流场产生影响。由于挖方施工造成地下水位埋深变浅，从而加速地下水蒸发。施工期时间较短，基本不会影响地下水蒸发量，不会引起地下水位变化。施工对下水的影响是局部的、临时性的，对地下水饮用水源保护区的影响较小。运营期，本次规划范围涉及的企业均采取地下水分区防渗措施，园区企业不私设污水排放口，所有生活废水通过市政管网排入门源县生活污水处理厂进行后续处理，尾水排入大通河；所有生产废水通过园区管网排入园区污水处理厂进行后续处理，尾水排入老虎沟，排放口位于饮用水源保护区下游，相距4.9km。

因此，本次规划调整后实施，不会对门源县第二水厂水源地保护区造成影响。

### 6.4.2 对水产种质资源保护区的影响

规划区南侧边界距离大通河约2km，西侧边界为老虎沟的河堤路，与老虎沟紧邻。规划区外南侧大通河属于大通河特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区。

施工的影响是局部的、临时性的，通过加强管理可减少对水产种质资源保护区实验区的影响。

规划实施后，园区污水经自建污水处理厂处理并达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入老虎沟，然后与1.8km汇入大通河。园区污水处理厂近期处理能力为1500 m3/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，经地表水环境影响预测分析， COD、NH3-N的预测结果能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明本园区废水排入大通河对大通河水质基本无影响。

## 6.5 环境风险评价分析

规划环评要求入驻的企业在进行项目环评时重点针对各企业情况，进行风险评价，制定更详细更有针对性的风险防范措施和应急预案，入区企业按有关行业或国家标准、规范及条例的要求进行生产厂区及工艺装置建设，加强对重点源、工艺装置、贮运区的监控和管理，可以降低或消除环境风险危害，最大限度地减轻事故造成的污染危害，保护门源县和周围的人群健康和生态系统安全。

综上，只要规划区在建设时按照有关规范标准的要求，搞好安全设施配套设建设，入园区企业按有关行业或国家标准、规范及条例的要求进行生产厂区及工艺装置建设，加强对重点危险源、工艺装置、贮运区的监控和管理。认真落实环境风险防范措施，从环境风险角度分析园区的环境风险是可以接受的。

## 6.6 清洁生产与循环经济

### 6.6.1 清洁生产

规划区入园企业必须采用国际、国内先进水平的生产工艺、设备及污染治理技术，能耗、物耗、水耗等方面均达到国内先进水平。

### 6.6.2 循环经济

循环经济包括三大原则，即“减量化”“再利用”和“资源化”。由于园区尚处于规划阶段，虽然提出了主导产业，但产业链未能明确，园区应在总体规划以及下一步建设规划中加强对开发区产业链的分析，合理布局，搭建完善、合理的循环经济构架。

## 6.7 资源与环境承载力分析

### 6.7.1 土地资源承载力分析

根据用地分析，园区土地资源丰富，按照城市总体规划，本轮规划属于城市建设控制用地范围，区域土地资源可以承载园区建设发展需求。

### 6.7.2 水资源承载力

本次规划预测耗水量为219 万m3/a，耗水规模约占纳子峡水库水资源总量的3%。因此，规划实施至2035年，门源县水资源对产业园区有序发展不构成限制，门源县水资源总量能承载本次规划区发展需求。

### 6.7.3 能源

规划结合园区现状供热情况并对门源县“十四五”期间清洁能源利用情况进行分析，规划建议园区冬季采暖采用电采暖的供热方式。此外，园区部分行业企业为满足生产工艺要求，仍需设置各类加热炉、干燥器等，园区天然气接通前，园区企业加热炉、干燥器等以电为主要能源；园区天然气接通后，采用天然气作为主要能源。随着规划供气设施完善，能够满足本规划区实现天然气供给需要，不会对天然气资源造成压力，符合能源资源利用上线分区管控要求。

综上，随着区域规划的供电设施的实施，可支撑本规划区用电需求，不会对电力资源造成压力，符合能源资源利用上线分区管控要求。

### 6.7.4 大气环境承载能力分析

由上表可见，园区近期和远期实施后SO2、NOx、PM10和VOCs均有一定的环境容量。因此，园区规划实施后期SO2、NOx、PM10和VOCs排放量可满足环境容量要求，且随着能源结构的改变，环保治理设施的进一步优化，有助于区域环境质量的进一步改良，从环境保护角度来说是可以接受的。

### 6.7.5 水环境承载力分析

规划实施后，园区产生的生活废水依托门源县生活污水处理厂进行后续处理，生产废水由园区污水管网收集至园区污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1中的一级A标准后排入老虎沟，老虎沟环境容量可满足园区发展要求，且随着产业结构的不断优化调整,节水减排措施的实施，以及区域水环境综合整治工程的落实，园区有能力进一步减缓经济发展带来的水环境污染负荷，同时逐步改善区域水环境质量，使区域水环境承载力能够支撑开发区的规划建设。

# 第七章规划方案综合论证和优化调整建议

本次规划环评评价对象为《门源县现代产业园区专项规划（2021-2035）》，评价范围为共计305.69 hm2面积的规划区四至范围。本次规划环评将结合区域资源环境承载力、上位城市总体规划及产业发展要求，分析规划方案的环境合理性，并提出优化调整建议。

## 7.1规划区规划方案合理性分析

综上所述，规划方案在规划目标、规划产业、产业布局、用地布局、产业规模、交通设置、给排水规划、能源结构等方面总体合理。

针对其中不足，规划环评提出了相应的优化调整建议。规划在功能定位、产业设置和布局、空间结构、用地布局等方面总体合理，在采纳本环评报告提出的各项建议前提下，规划方案从环保角度更为合理。

## 7.2 规划实施的主要环境制约因素及其解决对策

1、规划区与饮用水源保护区有重叠，对规划实施构成制约。

门源县第二水厂水源地属于地下水型水源，本次规划北侧边界距离门源县第二水厂水源地一级保护区边界150m，纬九路以北的整个规划区域与二级保护区重叠，重叠面积约15.31 hm2，不符合《海北藏族自治水资源管理条例》、《青海省饮用水水源保护条例》的要求，饮用水源保护区对规划区北侧的实施构成了制约。

解决对策：将规划区北侧纬九路以北区域调出规划范围，同时，纬九路南侧工业用地宜引入对地下水饮用水源影响较小的企业，减少对饮用水源保护区的影响。

2、工业用地位于居住区上风向，生活空间和生产空间相互制约。

工业用地位于规划区内居住区上风向，位于场镇上风向，工生活空间和生产空间相互制约。

解决对策：

①将居住用地西侧的二类工业用地调整为一类工业用地；

②工业用地与规划居住用地之间预留足够宽度的防护绿带；

③具体项目选址充分考虑与周边环境保护目标的相容性，临近居住区的工业用地不引入经论证与环境不相容、存在重大危险源的设施；靠近居住区的工业企业应优化总平布局，不应在临近居住区的区域布设固废堆存、污水处理等易产生异味的设施，避免园区开发建设对周围人居环境产生不利影响。

## 7.3 规划优化调整建议

综合本报告前面章节分析、评价结果，结合园区发展面临的主要限制因素，规划环评从如下几方面对园区规划提出了调整和完善的建议，具体见表7.3-1。

表7.3-1  园区规划调整和完善建议

| 分类 | 本轮规划内容 | 规划调整和完善建议 |
| --- | --- | --- |
| 产值目标 | 至规划末期（2035年）产值将达到20亿元 | 无 |
| 人口规模 | 园区发展至规划末期，居住人口1600人 | 无 |
| 供水规划 | 园区用水由浩门镇自来水厂供给，供水水源地为门源县浩门镇老虎沟水源地（门源县第二水厂水源地）。本次规划区总用水量为约0.6 万m3/d（219万m3/a）。 | 无 |
| 排水规划 | 规划污水处理厂1处，位于园区南侧边界外，日处理污水1500 吨，远期规划日处理污水3000 吨d。 | 建议调整或补充： 1）下一步应尽快规划建设市政污水中水回用处理系统，确保市政污水处理系统中水回用率应不低于10%。 2）园区各企业废水预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准或行业排放标准的间接排放标准或与园区污水处理厂商定且经论证可行后的建议标准后排入园区污水处理厂处理。园区生产污水处理厂废水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后通过管道排入老虎沟。 3）加快园区污水处理厂的建设。 |
| 能源规划 | 燃气工程规划：无。 供热工程规划：园区冬季采暖采用电采暖的供热方式。 | 建议补充： 1）园区能源结构应以天然气、电等清洁能源为主。 2）园区部分行业企业为满足生产工艺要求，仍需设置各类加热炉、干燥器等，园区天然气接通前，园区企业加热炉、干燥器等以电为主要能源；园区天然气接通后，采用天然气作为主要能源。 |
| 产业定位 | 产业定位为：特色生态产业、环保节能、大数据产业、现代生产性服务业 | 无 |
| 功能分区 | 规划形成3个产业功能分区，包括产业融合发展片区、生态产业示范区、服务业创新发展片区 | 无 |
| 用地布局 | 根据规划，园区内工业用地面积为148.5 hm2，占建设用地比例的52.45%，包含一类工业用地和二类工业用地，园区配套规划了1处居住用地，位于园区中部东侧边界区域；商业用地主要位于居住区南侧，规划区北侧和规划区南侧各设置1处；物流仓储在规划区北侧和南侧各设置1处。 | 建议调整： 针对居住区：将居住用地西侧的二类工业用地调整为一类工业用地；园区工业用地与附近居住用地之间预留足够宽度的防护绿带；具体项目选址充分考虑与周边环境保护目标的相容性，临近居住区的工业用地不引入经论证与环境不相容、存在重大危险源的设施；靠近居住区的工业企业应优化总平布局，不应在临近居住区的区域布设固废堆存、污水处理等易产生异味的设施，避免园区开发建设对周围人居环境产生不利影响。 ②针对饮用水源保护区 将规划区纬九路以北区域调出规划范围，纬九路以南相邻的工业用地宜引入对饮用水源保护区影响较小的企业。 |
| 环保规划 | 通过因地制宜，采取不同的治理措施是大气污染物、污水、噪声、工业废物等达到如下标准： 《污水综合排放标准》（GB8978-2021）中的一级A 标准； 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2012）II 类区标准； 《一般工业废物储存处置场污染控制标准》（GB18599-2013）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年1 月1 日）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年修正版）； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年修正版）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订版）； 《中华人民共和国节约能源法》（2018 年修正版）。 | 建议调整： ①园区各企业废水预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准或行业排放标准的间接排放标准或与园区污水处理厂商定且经论证可行后的建议标准后排入园区污水处理厂处理。园区生产污水处理厂废水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后通过管道排入老虎沟。 ②声环境质量标准规划中的“根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），规划区声环境功能区共分为二类，分别执行相应的声环境质量标准”调整为“入区工业项目在施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）中的相关标准；园区内工业聚集区环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，交通干线两侧执行4类标准（其中铁路干线两侧区域执行4b类标准，其余交通干线两侧执行4a类标准）；工业企业厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）Ⅲ类标准。 建议补充： ③企业大气污染物排放须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准、地方标准或行业标准的特别排放限值要求后方可排放。 ④园区内土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相应标准限值。现状农用地土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)。 |
| 分期开发计划 | 1、近期建设（2022——2025）：强化基础先行，提升承载能力 到2025 年，全面推进门源县现代产业园基础设施和配套设施建设，提升门源县现代产业园承载能力，初步形成产业集群，产业规模效益显著增长，集聚辐射作用明显增强，结构布局趋于合理，初步形成区域品牌。 2．远期（2026——2035 年）：全面发展，铸造品牌 到2035 年，全面推进门源县现代产业园建设，进一步延伸，产业结构优化提升，配套服务设施和基础设施完善，加强产业园区基础设施集成和循环能力，形成特色区域品牌，形成“特色鲜明、功能完善、品牌突出”的中国西部生态脆弱地区现代产业园示范产业园区。 考虑到规划区北侧纬九路以北区域与饮用水源地二级保护重叠，园区内虽不涉及生态红线，但涉及15.6 hm2的耕地。 | 本次评价建议：将规划区北侧纬九路以北区域调出规划范围、纬九路南侧相邻的工业用地，宜引入对饮用水源影响较小的企业；为保证产业园区用地的完整性，应严格按照相关法定程序办理用地手续，并按照“先补后占、占优补优”的原则，补划数量、质量相当的耕地。 |
| 饮用水源保护规划 | 无 | 本次评价建议：将规划区纬九路以北区域调出规划范围，纬九路以南相邻的工业用地宜引入对饮用水源保护区影响较小的企业。 |

# 第八章环境影响减缓对策和措施

## 8.1 环境影响减缓对策和措施

针对园区所在地可能出现的环境问题，为确保环境目标的实现，在规划与实施过程中应采取相应的环境保护对策和措施。

### 8.1.1 大气污染防治措施

园区目前应采用洁净煤、电等新能源，待燃气管道铺设完成后，应尽快实施“煤改气”工程，取缔燃煤小锅炉。严格执行环境影响评价制度、“三同时”制度和排污许可制度，对重点废气污染源实行监督监测。园区企业应加强颗粒物排放治理措施、加强恶臭排放治理措施、加大VOCs治理力度和锅炉废气治理措施，在严格执行大气污染防治措施的前提下，不会造成园区及周边环境空气质量超标。

### 8.1.2 地表水污染防治措施

整个工业园区实施雨污分流。要按照雨污分流制进行建设，推进企业初期雨水收集，保证清污分流、雨污分流，尽量减少对污水处理厂的冲击。

污水管网尚未接通前，企业污水自行委托转运至门源县污水处理厂进行后续达标处理；管网建成后，企业废水须经预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或相关行业水污染物排放标准以及污水处理厂进水要求后进入园区污水处理厂集中处理后达标排放；企业排放废水不得对污水处理厂运行造成冲击，确保该工艺及污水处理设施满足处理要求。

各企业的清净下水应采取重复使用或一水多用，确保工业水重复利用率可达40%以上。

结合上轮规划环评审查意见，园区污水处理厂需建设配套中水回用设施，水回用率达到60%。根据预测园区污水处理厂远期设计处理规模为3000 m3/d，中水回用量为1800m3/d。

本次评价提出，后续开发实施过程中，应同步考虑中水管网的铺设，提高中水的消纳率。

### 8.1.3 噪声污染防治措施

加强工业企业噪声、交通噪声、社会噪声污染防治工作，园区应加强园区边界绿化、企业厂界绿化、沿路绿化隔离，确保厂界及区域声环境质量达标。

根据监测园区兰新铁路和岗青公路两侧声环境质量均符合相应标准要求，在采取上述措施后，外环境对园区的声环境影响很小。

### 8.1.4 固体废弃物污染防治措施

入区企业产生的工业固废按“减量化、资源化、无害化”原则落实妥善的综合利用和处置措施；危险废物交由有相应资质的单位处置；生活垃圾统一收集送环卫部门处置。

### 8.1.5 地下水、土壤保护措施

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，对污染物的产生、漏渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

针对区域地下水环境保护措施主要包括源头防控，防治和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；分区防渗，对污水处理站所用废水池、排污管线、事故池以及危险废物贮存区等区域重点防渗；对地下水环境加强日常监测，在规划区内设置永久性地下水监测点位，定期抽取水样进行检测。形成园区与企业各负其责的地下水环境监测制度；针对可能发生的风险事故制定应急预案，确定必要的事故应急处置措施。

### 8.1.6 生态环境影响减缓措施

园区对生态保护措施主要包括园区规划应采取的生态减缓与补偿措施、建设过程生态减缓措施，以及对区域保护区的保护措施。

### 8.1.7 对水产种质资源保护区的保护措施

园区临近大通河特有鱼类国家级水产种质资源保护区，规划区南侧边界距离大通河约2km，而西侧边界紧邻老虎沟。大通河门源县段属于大通河特有鱼类国家级水产种质资源保护区实验区。

为避免园区建设和运行过程对保护区的影响，园区应针对保护区制定严格管理制度，对园区建设施工过程和园区企业运行过程产生的废水、固废的排放严格监管，严禁向大通河及支流老虎沟排放废水和倾倒固废。

同时要加强园区基础设施的建设，保证园区废水按照环保要求处理。园区要建设好生活垃圾的收集设施和清运系统，并对企业的生产固废排放加强监管，要求企业按照一般工业固体废物和危险废物分类收集，并按照相应的环保要求分别采取不同的处置措施，保证生产固废的合理处置，避免企业偷排、乱排污染河道。

### 8.1.8 环境风险防范措施

规划区及区内企业应严格落实环境风险防范措施，完善园区三级环境风险防范体系。此外，规划区管理部门应加强园区环境风险管控，定期组织各企业人员进行相关培训，并定期组织风险应急演习。

## 8.2 生态环境准入清单

### 8.2.1 鼓励发展的项目

（1）鼓励发展特色产业、节能环保产业、大数据产业、现代生产性服务产业及与主导产业相符的项目，且满足《产业结构调整指导目录》、《产业转移指导目录》、《鼓励外商投资产业目录》鼓励类的项目。

（2）鼓励其发展主导产业或重要项目的上下游企业，有利于区域实现循环经济和可持续发展的企业，若与规划区或片区主业发展不形成交叉影响。

（3）优先引入低污染、低能耗、高效益，遵循清洁生产及循环经济的项目。

表8.2-1  园区鼓励引入产业一览表

| 主导产业 | 国民经济类别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 特色产业 | 13农副食品加工业 | 禁止1340 制糖业 禁止136 水产品加工 |
|  | 14食品制造业 |  |
|  | 15酒、饮料制造业 |  |
| 节能环保产业 | 359 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 禁止3592 地质勘查专用设备制造 禁止3593 邮政专用机械及器材制造 禁止3594 商业、饮食、服务专用设备制造 禁止3595 社会公共安全设备及器材制造 禁止3596 交通安全、管制及类似专用设备制造 禁止3597 水资源专用机械制造 禁止3599 其他专用设备制造 |
|  | 42废弃资源综合利用业 |  |
| 大数据产业 | 65软件和信息技术服务业 |  |
| 现代生产性服务业 | 74专业技术服务业 |  |
|  | 75科技推广和应用服务业 |  |

### 8.2.2 环境准入负面清单

1、总体原则

（1）不符合国家环保法律法规、行业准入条件的项目，列入国家产能过剩的项目，列入产业结构指导目录限制及禁止类的项目。

（2）不符合国家及省、市重金属污染防治规划要求的项目。

（3）清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。

（4）不符合区域能源结构及国家（或地方）大气、水、土壤等污染防治要求的项目。

（5）与区域生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。

2、环境准入清单

本次规划的主导产业和主要环境制约因素，为统筹规划区环保管理要求，指导项目环境合理落地，规划环评按照特色产业、节能环保产业、大数据产业、现代生产性服务产业制定生态环境准入清单。

规划区项目建设首先应符合《产业结构调整指导目录》（2019年修订本）、《产业转移指导目录（2018 年本）》、《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》等国家产业政策的要求，其次要符合青海省及海北州制定的相关产业政策的要求。

本次规划环评提出规划区内的生态环境准入清单见下表。

表8.2-2园区生态环境准入清单

| 要素 | “三线一单”生态环境准入清单重要管控要求 | 园区规划环评细化管控要求 | 细化依据（规划环评评价成果） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 16烟草制品业 | 全部 | 全部 | 与园区发展规划、产业定位不一致； 不符合入园产业定位、且污染物排放强度较大的二、三类工业项目。 |
|  |  | 17纺织业 | 171棉纺织及印染精加工 | 1713棉印染精加工 |  |
|  |  |  | 172毛纺织及染精加工 | 1723毛染整精加工 |  |
|  |  |  | 173麻纺织及染精加工 | 1733麻染精加工 |  |
|  |  |  | 174丝绢纺织及印染精加工 | 1743丝印染精加工 |  |
|  |  |  | 175化纤织造及印染精加工 | 1752化纤织物染整精加工 |  |
|  |  | 19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 191皮革鞣制加工 | 1910皮革鞣制加工 |  |
|  |  |  | 193毛皮鞣制及制品加工 | 1931毛皮鞣制加工 |  |
|  |  |  | 194羽毛（绒）加工及制品制造 | 1941羽毛（绒）加工 |  |
|  |  |  | 195制鞋业 | 1953塑料鞋制造 |  |
|  |  |  |  | 1954橡胶鞋制造 |  |
|  |  | 22造纸和纸制品业 | 221纸浆制造 | 2211木竹浆制造 |  |
|  |  |  |  | 2212非木竹浆制造 |  |
|  |  |  | 222造纸 | 2221机制纸及纸板制造 2222手工纸制造 |  |
|  |  | 25石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 252炼焦 | 2521炼焦 |  |
|  |  |  | 253核燃料加工 | 2530核燃料加工 |  |
|  |  | 26 化学原料和化学制品制造业 | 261基础化学原料制造 | 全部 |  |
|  |  |  | 262肥料制造 | 2621氮肥制造 |  |
|  |  |  |  | 2622磷肥制造 |  |
|  |  |  |  | 2623钾肥制造 |  |
|  |  |  |  | 2624复混肥料制造 |  |
|  |  |  | 266专用化学产品制造 | 全部 |  |
|  |  |  | 267炸药、火工及焰火产品制造 | 全部 |  |
|  |  | 30非金属矿物制品业 | 301水泥、石灰和石膏制造 | 全部 |  |
|  |  |  | 304玻璃制造 | 全部 |  |
|  |  | 31黑色金属冶炼和压延加工业 | 311炼铁 | 3110炼铁 |  |
|  |  |  | 312炼钢 | 3120炼钢 |  |
|  |  | 32有色金属冶炼和压延加工业 | 321常用有色金属冶炼 | 全部 |  |
|  |  |  | 322贵金属冶炼 | 全部 |  |
|  |  |  | 323稀有稀土金属冶炼 | 全部 |  |
|  |  | 33金属制品业 | 336金属表面处理及热处理加工 | 3360金属表面处理及热处理加工 |  |
|  |  | 34通用设备制造业 | 全部 | 全部 |  |
|  |  | 36汽车制造业 | 全部 | 全部 |  |
|  |  | 37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 全部 | 全部 |  |
|  |  | 41其他制造业 | 412核辐射加工 | 4120核辐射加工 |  |
|  |  | 44 电力、热力生产和供应业 | 441电力生产 | 4411火力发电（燃煤、生物质等非清洁能源） 4413核力发电 |  |
|  |  | -特色产业：禁止1340 制糖业、136 水产品加工 -节能环保产业：禁止3592 地质勘查专用设备制造、3593 邮政专用机械及器材制造、3594 商业、饮食、服务专用设备制造、3595 社会公共安全设备及器材制造、3596 交通安全、管制及类似专用设备制造、3597 水资源专用机械制造、3599 其他专用设备制造。 | 环境门槛 |
|  | 限制开发建设活动的要求 | -控制规划区居住用地规模，在居住用地和工业用地之间预留足够的防护带。 | 环境制约 |
|  |  | -规划区内为特殊用途区（乔木林地、其他林地和防护绿地）作为限制建设区 | 环境制约 |
|  |  | -现有15.63 公顷的耕地（旱地）在批准调整用途前，不得进行开发建设 | 用地制约 |
|  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | -本次规划纬九路以北的区域属于饮用水源二级保护区范围，目前已建成的军用粮仓尽快搬迁。 | 饮用水源保护条例 |
| 污染物排放管控 | 废水污染物排放准入要求 | -严格执行“雨污分流”、“清污分流”，园区生活污水经管网收集后统一排入门源县污水处理厂，园区生产废水进入门源县现代产业园污水处理厂进行处理，收集率达到100%。 -入园项目的废水必须自行处理达到《污水综合排放标准》三级标准或相关行业要求后进入园区污水处理厂集中处理，尾水必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准。 -在园区污水处理厂投运前，企业污水须自行委托罐车托运至门源县污水处理厂处理。 | 相关行业标准及污水处理厂接管要求； “三线一单”管控要求 |
|  | 废气污染物排放准入要求 | -按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）要求，严格控制生产、储存、装卸等环节的排放，提高有机废气收集及处理效率。 |  |
|  | 清洁生产水平准入要求 | -污染物产生指标达到或严于清洁生产水平二级或国内同行业先进水平。 | 清洁生产要求 |
|  | 固废处置准入要 求 | -工业固体废弃物利用处置率达100% -生活垃圾无害化处理率达100% -危险废物安全处置率达100% | “三线一单”管控要求 |
| 环境风险防控 | 企业环境风险防控要求 | -入驻企业与周边居住区等敏感点的距离应满足大气环境防护、噪声环境防护、环境风险防护等要求。园区和各企业应加强风险措施防范，制定风险应急预案，加强应急演练。 | “三线一单”管控要求 |
|  | 园区环境风险防控要求 | -构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄露应急处置措施，确保风险可控。 | “三线一单”管控要求 |
|  | 用地环境风险防控要求 | -化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 -工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途 | “三线一单”管控要求 《土壤污染防治行动计划》 |
| 资源开发利用管控 | 水资源利用效率要求 | -到2025年，万元工业增加值用水量下降到10.95m3/万元，重复利用率提高到60%； | 规划估算 |
|  | 能源利用效率要求 | -新、改扩建项目能耗指标满足《国家生态工业示范园区标准》（HJ 274-2015）要求。 | “三线一单”管控要求 |

### 8.2.3 允许类

原则上未被列入上述鼓励类、负面清单，选址与周围环境相容，与园区主导产业不相冲突，与园区产业布局规划不相禁忌，在能耗、物耗、水耗等方面达到国内先进水平，清洁生产标准达到或优于国家先进水平的项目属允许发展类，但在具体实施过程中切不可盲目引进项目，应注意按如下原则要求：

对于不属于规划区规划主导产业和重点发展方向的建设项目，若与规划区产业定位有互补作用，或属于规划区重要项目的下游企业，或属于高品质、高附加值、低污染的企业，或有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，这一类企业若在建设项目环评中经论证分析与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施的，建议允许此类建设项目入驻，对该类企业从规划角度不作更多的限制。

## 8.3 规划后续引入项目相关要求

### 8.3.1 规划拟引入项目介绍

近期：2021-2025 “十四五”期间谋划并力争完成的重点项目，近期共计完成重点项目13 项，总投资30980 万元。

中远期：2025-2035“十四五”规划并筹备，十四五结束后仍需持续跟进的重点项目，中远期共计完成重点项目12项，总投资65500 万元。

### 8.3.2 拟引入项目分析

一、项目规划符合性分析

拟入驻项目所属产业为特色产业、节能环保产业、大数据产业、现代生产性服务业，属于规划区主导产业，产业定位符合园区准入。

二、项目工艺流程及产排污分析

大数据产业主要包括软件和信息技术服务业，以及现代生产性服务业中科技推广和应用服务业，主要以办公生活污染为主，本次评价不做重点分析。

其他项目工艺流程及产排污详见“6.1.2典型性项目产污分析”。

### 8.3.3 建设项目与规划环评联动建议

本次规划环评建议对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，应将规划环评结论作为重要依据，环评中的环境协调性分析、有效期内的环境现状监测数据、有效期内的污染源调查数据、公众参与等资料可供建设项目环评共享，建设项目相应评价内容可结合实际情况予以简化。管理和简化建议如下：

（1）对符合主导产业，但目前尚未预计到的项目，要严格按国家环保部颁布的《建设项目环境保护管理名录》进行环境影响评价。

（2）对符合主导产业的建设项目，在本次评价的基础上，在下列方面可以进行适当简化：

①简化环境质量现状监测和污染源调查：推荐利用通过执行园区环境监测计划获得的有效期内的环境质量监测资料和污染源资料。

②适当简化建设项目与上层规划及产业规划调性分析，主要针对项目与本次规划及规划环评的相符性进行分析。

### 8.3.4 下阶段环评工作重点

由于规划方案在实施过程中和实施后，对环境可能造成的影响，是由各规划的建设项目具体表现出来的，因此做好各规划建设项目的环境影响评价，对规划方案的实施具有重要的作用。

## 8.4 规划实施应注意的主要问题

本次规划实施后，从环境角度主要应注意以下问题：

（1）重视实施“规划”环境影响的跟踪监测工作，适时开展实施“规划”的环境影响跟踪评价（建议每5年开展一次）。

（2）政府应先行建设给水管网、雨污水管网、生活垃圾收集系统等基础设施及环保工程。

（3）在园区污水处理厂投运前，企业污水须自行委托罐车托运至门源县污水处理厂处理。

（4）在实施“规划”及企业引进过程中，要按照“报告书”提出的准入企业产业门类、环境门槛和清洁生产水平要求，严把企业入园关。

（5）建立健全园区环保管理机构和管理制度。加强入园企业污染物治理、排放及危险废物暂存、转运、处置过程的监督和管理，落实相应的环境风险防范措施，确保环境安全。

（6）各企业建设时必须采取有效可行的防止地下水污染的措施，政府应增设地下水监控点，防止地下水污染。

# 第九章环境管理及环境影响跟踪评价

## 9.1 环境管理

环境保护管理是规划实施管理的重要组成部分，园区管委会应尽快成立环境保护部门，总体负责组织、布置、落实规划实施过程中的环境保护工作；由海北州市、门源县环境保护局等各级环保部门全面监督各项环保措施的落实情况。

## 9.2 跟踪监测

根据门源县区域环境质量功能分区要求和特点，分别设置地表水、地下水、大气及噪声监测点或断面，做好对园区日常环境质量的监测和管理。

结合区域气象、水文、地形及产业布局等情况，合理设置监测点位置、数量及监测因子等。

## 9.3 跟踪评价

建议规划实施后五年开展跟踪环境影响评价，侧重于区域水资源及环境承载力再评估、配套污水处理等基础设施建设情况，视老虎沟水环境跟踪评价结论再论证园区污水处理厂尾水排放标准和排水方案合理性和园区后续发展的环境可行性，并提出规划区分区域分阶段发展的建议，适时对排水方案和开发时序提出优化建议。

# 第十章结论

规划实施旨在充分依托当地资源优势，促进产业、经济发展，与上、下层相关规划是相容的。

规划经优化调整后是合理的，采取相应治理措施后，区域地表水环境容量可支撑规划区发展，区域大气环境容量可支撑规划区发展，规划环评提出的减缓措施可有效减缓因规划区开发建设造成对区域环境的不良影响，有效节约资源、能源，有利于“三废”治理，规划环境目标可达。

总体而言，在切实加强对规划区企业产污的治理及达标排放监管，实施污染物排放总量控制，落实报告提出的准入条件和环境门槛，落实风险防范措施及应急预案后，从环境保护角度来看，本规划的实施是可行的。