门源回族自治县生态环境局文件

门生字〔2023〕87号                签发：尕玛才让

门源县生态环境局

关于海北州生物园区污水处理厂工程建设项目环境影响报告书的批复

门源县工业商务和信息化局：

你单位《关于申请审批海北州生物园区污水处理厂工程建设项目环境影响报告书的请示》（门工商信〔2023〕42号）及《海北州生物园区污水处理厂工程建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经审查，批复如下：

一、项目基本情况

该项目建设地点位于海北州生物园区内（已更名为门源县现代产业园），建设规模近期1500m3/d。主要建设内容为粗格栅及提升泵房、细格栅及沉淀池、均质事故池、改良型一体化氧化沟、深度处理间、鼓风机房及变配电间、贮泥池、脱水机房、进出水仪表间、综合办公楼等。项目总投资4116.64万元，其中环保投资374.62万元，占总投资的9.1%。项目符合国家产业政策，我局原则同意你单位按照《报告书》中所列项目的性质、规模、工艺和地点进行建设。你单位须全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施，最大程度管控项目对生态环境的不利影响。

二、项目建设及生产管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实大气污染防治措施

项目运营期对易产生恶臭的构筑物进行密闭、池体进行加盖，臭气负压收集后通过集气管道排至除臭间，采用离子除臭装置处理后通过15m排气筒高空排放。有组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2恶臭污染物排放标准值。食堂油烟经净化设备处理后通过专用道由屋顶排放，不得侧向排放。该项目大气环境防护距离设置为厂区外200m，厂区北界外设置至少5m宽绿化防护带。

（二）严格落实水环境保护措施

项目运营期污泥脱水滤液、纤维转盘反冲洗废水、污泥脱水间地坪冲洗废水以及厂区生活污水，均返回污水处理系统处理，不外排。污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，其中30%回用于园区绿化和商混站。

（三）严格控制噪声环境影响

项目运营期要对高噪声机械设备安装分离基座和橡胶垫层片等减振装置，风机、空压机进出口加装消声器，降低噪声影响。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物处理措施

项目运营期污水处理过程中产生的栅渣及砂砾、生活垃圾集中收集后定期运送至生活垃圾填埋场处置。污泥脱水后（含水率低于60%）暂存在一般固废暂存间，定期拉运至垃圾热解站处理。机械设备运行等过程中产生的废机油、废含油棉纱，以及化验室废液、在线监测废液、过期药品、废药剂瓶等，按危险废物进行管理，由专用容器分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。

（五）严格落实生态环境保护措施

项目管网施工过程中，严控施工红线、分段施工，即挖即填减少土石临时堆存，采用人工和机械辅助施工的方式，尽量避免不必要的地表扰动和植被破坏。项目运营期间加强设备、供电设施的日常维护，定期检修厂排口自动节制阀，强化在线监测系统运维管理；采取分区防渗措施，按设计达到防渗要求，强化监控手段；编制突发环境事件风险应急预案，最大程度避免非正常工况下对周边生态环境造成影响。

三、你单位应认真履行项目实施各环节的环保主体责任，监督指导项目设计和施工运营单位认真落实项目环评及批复提出的各项要求。在项目投入运行前，申领排污许可证，并按照相关规定开展自行监测，接受各级生态环境部门的监督检查。

四、工程竣工后，必须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，自行组织项目竣工环境保护验收并向我局备案，验收合格后方可正式投入运营。如项目性质、规模、地点或者污染防治、生态保护措施等发生重大变动，应重新报批环境影响报告书。

门源县生态环境局

2023年5月31日

抄送：州生态环境局、门源县生态环境综合行政执法大队，档。

门源县生态环境局                        2023年5月31日印发