门源回族自治县生态环境局文件

门生字〔2023〕124号              签发：尕玛才让

门源县生态环境局

关于门源县2022年汛期洪灾灾后重建工程建设项目环境影响报告表的批复

门源县农牧水利和科技局：

你单位《关于申请审批<门源县2022年汛期洪灾灾后重建工程环境影响报告表>的请示》（门农水〔2023〕251号）及《门源县2022年汛期洪灾灾后重建工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于门源县大通河总调引水口至阴田乡段及北岸7条支沟内，主要修复2022年汛期冲毁的河道堤防及排洪设施，具体为修复大通河两岸水毁堤防30处，长度3140m；修复老虎沟中下游两岸水毁堤防9处，长度403m，潜坝2座；修复窑沟水毁排洪渠2段，修建排洪渠844m，布设堤防800m、潜坝10座；修复红沟上西滩村段两岸堤防14处，长度815m，修建潜坝10座；修复簸箕湾沟排洪渠1108m，修建谷坊5座、农桥11座、公路涵1座；中滩河中滩村段河道疏浚3450m，岸坡修整2300m; 修复尕木龙小流域（碱沟、塔龙滩沟）谷坊10处。项目总投资2737.23万元，其中环保投资29.4万元，占总投资的1.07％。项目符合国家产业政策，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的性质、规模、工艺和地点进行建设。你单位须全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施，最大程度管控项目对生态环境的不利影响。

二、项目建设中应重点做好以下工作

（一）严格落实生态管理及生态恢复措施

本项目施工时严格划定工程占地范围，控制施工作业面，严禁随意超越施工红线。施工道路利用现有村道和简易道路，尽可能减少临时道路的修建。本工程涉水施工时，均采用钢围堰的方式进行，并最大限度缩短涉水施工时间。基础开挖时严格按照分段开挖、分段修筑、分段回填的方式进行，对必须临时堆放的土石方尽快设计安排回填，缩短堆放时间，不能及时回填的应采用密目网苫盖，雨天应采用塑料布苫盖，同时加强临时护坡及临时排水设施，以避免水土流失造成水质污染。施工场地设立警示牌，加强施工人员生态环境保护教育，最大限度减轻施工活动对沿岸植被和水生生物栖息环境的影响。施工结束后，及时清理施工范围内的杂物，根据沿线实际生态环境特征，对施工临时占地进行生态恢复。

（二）严格落实大气污染防治措施

对施工开挖场地采取湿法作业，对施工道路定期洒水降尘，对临时堆放的物料采用密目网苫盖。对进出施工场地的运输车辆进行冲洗，严格控制车辆的行驶速度，规定运输线路，采用密闭车斗或用苫布遮盖，严禁物料洒落。

（三）严格落实水环境保护措施

施工期车辆冲洗废水经隔油沉淀池收集沉淀后回用或洒水抑尘，基坑废水经沉淀后采用潜水泵抽出用作施工用水或降尘用水，不得外排。盥洗废水用于场地洒水抑尘，施工人员使用防渗旱厕，并定期进行清理，禁止向河道内排放污水。严格控制施工中设备用油的跑、冒、滴、漏，严禁在河道内清洗施工机械和车辆，施工机械和运输车辆不得在施工区内进行维修。

（四）严格控制噪声环境影响

项目施工期通过选用低噪声施工机械、采取隔声减振措施、定期检修维护设备等措施，最大程度减轻各种施工机械设备产生的噪声污染。

（五）严格落实固体废物处理措施

项目施工过程中产生的拆除混凝土等建筑垃圾及施工废料，统一清运至城建部门指定的堆场处置，不得随地散落、随意倾倒。河道疏浚产生的土石方全部用于回填及场地平整，淤泥可用于岸坎整修。施工中产生的生活垃圾，集中收集后定期清运至生活垃圾填埋场处理。

三、你单位应认真履行项目实施中各环节的生态环境保护主体责任，监督和指导项目设计单位、施工单位认真落实《报告表》及批复提出的各项要求，接到本批复后按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。工程竣工后，必须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，自行组织项目竣工环境保护验收并向我局备案。

五、《报告表》批准后，如工程的性质、规模、地点或者污染防治、生态保护措施等发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目环境影响报告表。自批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设，应当重新报审建设项目环境影响报告表。

门源县生态环境局

2023年7月7日

抄送：州生态环境局、门源县生态环境综合行政执法大队，档。

门源县生态环境局                        2023年7月7日印发